脉冲式远传水表比直读式远传水表更具优势

山东潍微科技股份有限公司    潘柯

导读：智能远传水表分为脉冲式和直读式两大类，初期的脉冲式曾存在过一些技术问题，被认为不可靠、不准确，但这些问题早已成为过去。脉冲式远传水表准确可靠，优势正在逐步显现，将成为智能远传水表最主流产品。

脉冲式远传水表曾因技术不过关遭遇过失败，但那些问题早已得到了纠正和完善，当今的脉冲式远传水表准确、可靠、先进、实用，完全不亚于直读式远传水表，且更具优势。
  潍微凭借着自保持开关远传技术，对脉冲式远传水表进行了十几年的应用研究，早已完全证明：脉冲式远传水表是智能远传水表中最好的选择方式。依据如下：
  一、潍微十五年以上的时间，二百万只以上稳定的应用规模。
  二、潍微也是厚膜直读、光电直读等直读式远传水表的早期研究者和制造商，其直读式产品的销售也在百万只以上。经反复验证与比对：脉冲式远传水表不亚于直读式远传水表，且更具优势。
  三、面对客户“选择脉冲式？还是选择直读式？”的疑虑，潍微都是任由客户自己选择。客户经认真考察对比后，常常是自己选择了脉冲式。
  因为脉冲式远传水表准确可靠、优势明显：
  一、脉冲式远传水表历经二十年改进与完善，各技术环节比直读式更加成熟。

1、磁铁生锈的问题，已通过不锈钢磁铁和防水工艺彻底解决。

2、传感和采样造成计量不准的问题，已由自保持开关传感技术和滤波采样技术彻底解决。

3、运行过程中的干扰问题、停电断线造成数据丢失和底数重置的问题，已被“无源开关”技术彻底解决。

4、分线制造成布线困难和线路复杂的问题，已被总线制彻底解决。

总之，脉冲式远传水表的所有技术缺陷均已被彻底解决。
  二、脉冲式远传水表可跨越周期连续使用。
  脉冲式远传水表的智能远传部分可以和机械部分分离装配，当水表的基表周期性（六年）更换的时侯，智能远传部分还可以继续沿用三个周期(18年)以上，其成本优势显而易见。
    这一特点是目前直读式远传水表无法做到的。
  三、脉冲式远传水表可通用于所有国标水表。
  脉冲式远传水表的智能远传部分可以很方便地对接到普通水表上去，只要是符合国家标准的水表，在不做任何变动的情况下，都可以很方便地对接使用。
  这一特点是目前直读式远传水表无法做到的。
  四、“无源开关”脉冲式远传水表完全具备了直读式同等效果。
  “无源开关”脉冲式远传水表平时工作不需要供电（无源），只在运行到计数位置(0.1方水)的瞬间给电，完成计数后（1秒）立即断电。
  这就完全确保了准确性和可靠性，其“直接读出数据”的效果与无源直读式远传水表完全相同。远传水表要解决的就是电子读数问题，读出的数据与机械表的数据一致就行了，越简单越可靠。

脉冲式远传水表准确可靠，是最好的智能远传水表，用户尽可以放心大胆的选择使用。

    
   (作者潘柯，山东潍微科技股份有限公司董事长,1989年完成了“水表远传流量计”的专利技术研发，是中国远传水表第一项专利技术的发明人。之后二十多年，一直从事智能远传水表的应用研究，参加过部颁标准的制定，国家标准的起草；埋头于远传水表的试验研究，经常亲临现场普查校验数据，对远传水表大规模应用的情况十分熟悉，对国内外技术与发展的动态密切跟踪。由此，使潍微科技在智能远传水表领域不断涌现新的成果，特别是在脉冲式远传水表技术方面，达到和保持了国内先进水平。)